ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na dachach budynków zlokalizowanych na terenie zajezdni autobusowej w Dąbrowie Górniczej przy al. Piłsudskiego 60.

- Cel przedmiotowej inwestycji:

Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW z tolerancją ± 10%.

- Założenia projektowe należy oprzeć na renomowanych ogniwach fotowoltaicznych.

- Wytyczne do projektu:

- Dokumentacja projektowa w szczególności musi uwzględniać:

  - przeprowadzenie oceny wytrzymałości konstrukcji dachu pod instalacje fotowoltaiczną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

  - przygotowanie konfiguracji i dobór komponentów elektrowni fotowoltaicznej ze wskazaniem parametrów technicznych,

  - wykonanie schematu instalacji fotowoltaicznej,

  - wykonanie wizualizacji elektrowni fotowoltaicznej,

  - włączenie instalacji fotowoltaicznej w obecny system instalacji elektrycznej,

  - sporządzenie oceny bezpiecznego prowadzenia robót BHP,

  - przygotowanie obliczeń emisji unikniętej CO2 oraz pozostałych zanieczyszczeń,

  - przygotowanie szczegółowej analizy szacowanej produkcji energii elektrycznej z podziałem na średnią produkcję energii dzienną, miesięczną i roczną wraz z dokonaniem kalkulacji efektywności całego systemu,

  - przedmiar robót,

  - szczegółowy kosztorys inwestycji,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dokumentacja projektowa nie może zawierać opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Jednak gdy specyfika przedmiotu zamówienia powodować będzie iż nie można opisywać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń to oprócz dopisania zwrotu lub równoważny należy określić parametry, funkcje itp., które będą brane pod uwagę przy ocenie czy produkt będzie równoważny.